Порядок укладки покрытия на песчаное основание

1. Выравнивание площадки глинистым песком (карьерным)

2. Проливка песчаного основания водой.

3. Уплотнение основания механическим вибратором

4. Окончательное выравнивание основания по уровню

5. Сборка квадратов 1 х 1м2

6. Разметка середины площадки

7. Сборка осуществляется от середины площадки к краям

Контроль прямолинейности стыков укладываемых квадратов обязателен.

(с помощью натянутого шпагата, лазерного луча и др.)

8. Окончательное уплотнение собранного покрытия механическим вибратором.

9. Песок с поверхности покрытия удаляется щёткой.